## Slide 1: python-qrcode 软件测试成果汇报
模块一 · 对象与矩阵测试域 · 成员 B

## Slide 2: 被测对象与测试范围
被测对象：lincolnloop/python-qrcode v8.2 二维码生成库
测试域：QRCode 对象与矩阵逻辑（对象与矩阵）
覆盖功能：构造参数校验、add_data、make、clear、对象复用、版本适配、定位与校正图案、掩码选择、get_matrix
源码范围：qrcode/main.py（对象与矩阵逻辑）、qrcode/exceptions.py

## Slide 3: 测试策略
黑盒方法：等价类、边界值、场景法
共设计 12 条用例（TC-B-01 ~ TC-B-12）
等价类 7 条、边界值 2 条、场景法 3 条

## Slide 4: 自动化测试设计
框架：pytest 8.1.1
测试文件：tests/manual/test_object_matrix.py
用 parametrize 参数化边界用例，用 pytest.raises 断言异常
一键运行：python -m pytest

## Slide 5: 执行结果
12 条用例参数化后共 15 个测试项，全部通过
通过率 100%
qrcode/main.py 语句覆盖率 73.5%

## Slide 6: 缺陷发现
B-01：clear() 未复位版本，对象复用后版本仍为 26
B-02：get_matrix() 边框行别名，修改一行污染其他行
两处均定位根因、修复并通过回归验证

## Slide 7: 结论
修复后 12 条用例全部通过
对象与矩阵测试域达到发布标准，可进入模块一冻结